## Slide 1: 高可用实时语音系统
学霸君 袁荣喜

## Slide 2
目录
业务场景和困境
问题分析和技术特点
解决方案

## Slide 3
困境：场景
［学生］
不敢问
不想问
不会问
［老师］
薪酬低
压力大
空余时间多
［家长］
望子成龙
不计成本
无力辅导
－现状－
实时答疑
请求答疑
精确解答
掌握情况
－我们的解决方案－
距离 = 千山万水
距离 = 5秒

## Slide 4
困境：简易的解决方案
做一个匹配调度控制服务单元
做一个媒体传输服务单元
做一个基于GIPS引擎的SDK

## Slide 5
困境：乱象
卡顿
延迟
单通
通话中断
连接超时
噪音回声啸叫
……

## Slide 6
复杂的网络
脆弱的2G/3G/4G
公共WIFI，信号衰减
防火墙问题
靠天吃饭的骨干网
单中心机房

## Slide 7
音质的四大杀手
延迟
  造成交谈障碍
丢包
  产生交谈信息丢失和卡顿
抖动
  造成丢包和延迟
乱序
  特殊的抖动方式，造成丢包和延迟

## Slide 8
无线网络问题
2G
  延迟：几秒，实时带宽:10kbs以内，无法实时语音
3G
  延迟：50 ~ 1000毫秒，实时带宽: 100kbs,信号无衰减的情况下基本可以实时语音。
4G
  延迟：30 ~ 800毫秒，实时带宽:1 ~ 10mbs,信号衰减不严重情况下可以进行实时语音
WIFI
  延迟：1~ 300毫秒，实时带宽:10 ~ 50mbs,可以进行实时语音，但要防止恶意带宽抢占，信号衰减。

## Slide 9
无线网络问题：解决方法
2G问题
  提示拒绝服务
本地拥塞问题
在终端上实现检测网络拥塞机制和QOS策略栈来减少拥塞程度
带宽问题
  自适应多种码率的编码器切换

## Slide 10
防火墙
UDP防火墙
  特定端口禁止，多端口尝试
  UDP禁止，用TCP方式通信
  NAT问题，STUN和TURN穿越
TCP防火墙
  http/80
  https/443

## Slide 11
骨干网
网络案例：前几年在福州同一个房间里的两个宽带（电信网通）网络相互之间ping，最大延迟：195ms，最大丢包：5%，最大抖动 71ms，这是什么原因？
trace route路由路径
  福州->厦门->广州->北京->上海->福州，来回5000多公里
光在不损耗的情况，每100公里传输时间需要1ms，距离是很大的问题
路由拥塞
  经过多个核心交换路由路径，拥塞造成延迟、丢包、抖动

## Slide 13
骨干网
通信类型 | 延迟（毫秒） | 丢包 | 抖动（毫秒） | 乱序程度
同省同城同一运营商 | 5 ~ 20 | 0% | 1 ~ 3 | 无
跨省同一运营商 | 30 ~ 80 | 0% | 5 ~ 10 | 少许
不同运营商 | 50 ~ 500 | 0% ~ 10% | 10 ~ 200 | 常见
海外 | 100 ~ 600 | 0% ~ 20% | 10 ~ 300 | 很多
结论
实时语音适合在同城或同一运营商级别之间通信，BGP方案
优化通信质量的关键手段是缩短传输距离
通信路径在通话过程需要动态调优

## Slide 14
骨干网区域分隔
问题
  某个地区连中心机房不通
解决方法
  采用多机房多点尝连接

## Slide 15
优化GIPS引擎
Jitterbuffer优化
CNG白噪声优化
噪音拟制优化
人声增强优化
回声消除优化

## Slide 16
选用合适的编码器

## Slide 17
终端设配问题
CPU运算不足问题
  选用低运算的编码器，例如iLBC、G.729
  禁止声音数据的resample操作
设备自带硬件回声消除造成消音
  不开启回声消除或者开启低等级回声消除
设备兼容问题
  不同的设备采用不通的参数进行设备采集

## Slide 18
听觉需求
持续稳定听得清
延迟 <300ms,最大容忍800ms
连续性，信息丢失率 < 3%
MOS9值 >= 5
无噪声回声啸叫

## Slide 19
解决方案：需要什么样的方案
可用性，稳定性
海纳百川
  能兼容大多数终端的硬件环境、网络环境
  兼容各个运营商网络
动态智能路由
基于自身数据的自循环体系
快速追踪分析

## Slide 20
解决方案：我们的解决方案

## Slide 21
解决方案：SDK
GIPS引擎
  Codec
  Jitterbuffer
  Audio process
网络通信
  基础通信策略
  本地拥塞判断
  网类型判断（3G/4G/WIFI）
防火墙穿越
  UDP/STUN/TURN
  TCP/80/443
peer node

## Slide 22
解决方案：实时传输策略
评估“四大杀手”
应对丢包
  FEC（Forward Error Correction）
  重传
track检测
QOS策略栈

## Slide 23
解决方案：track轨迹检测

## Slide 24
解决方案：QOS策略栈

## Slide 25
解决传输问题：P2P
下一跳原则
分段计算传输状态
按发送方向计算路径

## Slide 26
解决传输问题：P2P relay
在骨干网关键路径上relay
中间relay节点不超过3个
  适应现有的网络格局
  路径太多，计算困难
  控制延迟
中间relay节点可自由退出
通话过程可以动态切换发送路径

## Slide 27
选路和可用性
基于QOS栈状态的最优路径选择
  多路径实时数据比较，阈值触发选路
  QOS栈底选路
通信链路容灾
  中间relay节点的加入和退出不影响通信
  Relay节点信息对称，无server概念
  跨机房relay通信，高可用保证链路稳定

## Slide 28
调度服务
策略数据库
不同的终端不同的策略参数
    基于终端类型初始化策略
业务调度匹配优化
  基于以往通信数据进行匹配
  基于地理位置匹配
确定参与通话的relay节点和路径
router节点负载均衡调度
人工干预

## Slide 30
解决方案：trace处理系统
实时日志收集
  通信状态日志
  终端异常与状态日志
  P2P链路日志
  安全日志
问题追踪和实时数据处理
自循环数据批处理
  路由数据，更新路由策略数据库，为扩容提供依据
  终端异常数据，更新适配策略数据库

## Slide 32
解决方案：结果
多机房协同传输，骨干网延迟 < 100ms，丢包<3%
动态适配4000余款移动终端，策略实时生效
追踪单个通话问题的时间 < 5分钟
通话故障率 < 1%
形成骨干网通信调度的依赖数据，让答疑连通时间少于5秒，路由重选率 < 5%

## Slide 33
18621286103
747669766